Изделие: юбка женская

Лекала разработаны по измерениям типовых фигур:

Рост: 164

Размер: 88

Полнотная группа: 2

Усложняющие элементы: потайная тесьма молния, кокетки на переднем и заднем полотнищах юбки

2015

Содержание технического описания

Зарисовка технического эскиза…………………………………………..3

Описание внешнего вида………………………………………………….4

Технические требования к изделию………………………………………5

Спецификация материалов и фурнитуры………………………………...7

Спецификация деталей……………………………………………………7

Рисунок 1. Эскиз модели

1 Описание внешнего вида

Юбка женская повседневная для всех возрастных групп прямого силуэта длиной до линии колена из ткани костюмного ассортимента.

Базовый размер 164 – 88 – 96.

Передние полотнище юбки состоит из двух частей с кокеткой шириной 8 см от линии верха.

Заднее полотнище юбки из четырех  частей со средним швом, кокеткой от линии верха и остаточными вытачками от линии кокетки на  расстоянии 9 см от среднего шва.

В среднем шве заднего полотнища застежка на потайную тесьму молнию длинной 15 см, в нижней части обработан разрез высотой 17 см.

Юбка без подкладки.

Верхний срез юбки обработан обтачкой «в чистый край».

По шву притачивания кокетки отделочная  строчка шириной 0,2 см.

Закрепочная строчка обтачки кокетки  в шов притачивания кокетки.

Линия низа и разрез застрочены на ширину шва 0,1  - 0, 2 см. (шов в подгибку 1 см с открытым обметанным срезом).

Рекомендуемые:

- размеры 88-108;

- рост 158 - 176;

- полнотная группа - 2

2 Технические требования

Для раскроя и изготовления изделия учитывались направление нити основы и припуски на швы. Технические требования представлены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1. – Технические требования

| Детали изделия | Направление нити основы | Допустимые отклонения, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | На гладко – крашеных тканях |
| 1.Переднее полотнище юбки |
| Целая | Параллельно прямой линии, проведенной посередине вдоль детали | 0 - 3 |
| 2.Заднее полотнище юбки |
| Из двух частей, со средним швом | Параллельно среднему срезу заднего полотнища юбки | 0-2 |
| 3.Кокетка переднего полотнища юбки |
| Целая | Параллельно прямой линии, проведенной посередине вдоль детали. Совпадает с долевым направлением переднего полотнища юбки. | 0 - 3 |
| 4.Обтачка кокетки переднего полотнища юбки |
| Целая, по форме среза кокетки переднего полотнища юбки | Параллельно прямой линии, проведенной посередине вдоль детали Совпадает с долевым направлением кокетки переднего полотнища юбки | 0- 3 |
| 5. Кокетка заднего полотнища юбки |
| Из двух частей | Параллельно среднему срезу кокетки. Совпадает с долевым направлением заднего полотнища юбки | 0-3 |
| 6.Обтачка кокетки заднего полотнища юбки |
| Из двух частей, по форме среза кокетки заднего полотнища юбки | Параллельно среднему срезу обтачки. Совпадает с нитью основы кокетки заднего полотнища юбки. | 0-3 |

3 Ширина припусков швов в готовом виде

Таблица 2. – Ширина припусков швов в готовом виде

| Деталь и её участки | Ширина швов в готовом виде, см |
| --- | --- |
| Переднее полотнище юбки |
| Верхний срез | 1,0 |
| Боковой срез | 1,0 |
| Срез низа | 0,1 - 0,2 |
| Заднее полотнище юбки |
| Верхний срез | 1,0 |
| Боковой срез | 1,0 |
| Срез низа | 0,1 - 0,2 |
| Средний срез | 1,0 |
| Кокетка переднего полотнища юбки |
| Верхний срез | 0,7 |
| Боковой срез | 1,0 |
| Нижний срез | 1,0 |
| Кокетка заднего полотнища юбки |
| Верхний срез | 0,7 |
| Боковой срез | 1,0 |
| Нижний срез | 0,2 |
| Средний срез | 1,0 |
| Обтачка кокетки переднего полотнища юбки |
| Верхний срез | 0,7 |
| Боковой срез | 1,0 |
| Нижний срез | 1,0 |
| Обтачка кокетки заднего полотнища юбки |
| Верхний срез | 0,7 |
| Боковой срез | 1,0 |
| Нижний срез | 1,0 |
| Средний срез | 0,7 |

4 Спецификация материалов и фурнитуры

Таблица 3. – Спецификация материалов и фурнитуры

| Наименование материалов | Назначение материала | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Костюмный (габардин) | Материал верха | Гладкокрашеный |
| Прокладочный | Формоустойчивость материала верха, усиление срезов | Нетканый Пестровязаный |
| 3.Нитки швейные | Соединение деталей изделия | Армированные |
| 4. Вешалочная тесьма | Подвешивания юбки на плечики | 14 см, в цвет основной ткани |
| 5.Потайная тесьма молния | Застежка в среднем шве заднего полотнища юбки | Пластмассовые звенья с ограничителем |

5 Спецификация деталей

Таблица 4. – Спецификация деталей

| Наименование деталей | количество |
| --- | --- |
|  | лекал | деталей кроя |
| 1.Переднее полотнище юбки | 1 | 1 |
| 2.Заднее полотнище юбки | 1 | 2 |
| 3.Кокетка переднего полотнища юбки | 1 | 1 |
| 4.Кокетка заднего полотнища юбки | 1 | 2 |
| 5.Обтачка кокетки переднего полотнища юбки | 1 | 1 |
| 6.Обтачка кокетки заднего полотнища юбки | 1 | 2 |