ТО № 01 – 14

Изделие: школьное платье для девочек

Лекала разработаны по измерениям типовых фигур:

Рост: 128

Размер: 36

Полнотная группа: 1

Усложняющие элементы: рельефы, ткань в клетку, рукава, мягкие складки по окату рукава.

2014

Содержание технического описания

Зарисовка технического эскиза…………………………………………..3

Описание внешнего вида………………………………………………….4

Технические требования к изделию………………………………………5

Спецификация материалов и фурнитуры………………………………...6

Спецификация деталей…………………………………………………….6

Нормировочная карта………………………………………………………7

Рисунок 1. Эскиз модели

1 Описание внешнего вида

Платье для девочки из полушерстяных тканей- компаньонов (гладкокрашеная, в клетку). Силуэт - малообъёмная трапеция с незначительным акцентированием линии талии. Перед с вертикальными рельефами от проймы. Спинка со средним швом. Застежка на навесную петлю из ниток и пуговицу в среднем шве спинки. Горловина по основанию шеи без воротника. Рукава втачные, короткие, с гладким низом. По окату рукава две мягкие складки. Длина изделия выше колена на 5 см. Декоративной отделкой является съёмный воротник.

Рекомендуемые:

- размеры 34-36;

- рост 122-128;

- полнотная группа - 1;

- возрастная группа - младшая

2 Технические требования

Для раскроя и изготовления изделия учитывались направление нити основы и припуски на швы. Технические требования представлены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1. – Технические требования

| Детали изделия | Направление нити основы | Допустимые отношения, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | На гладко – крашеных тканях |
|  | 1.Спинка |  |
| Со швом по середине, прилегание по линии талии | Вдоль линии середины спинки от линии горловины до линии талии | 2 |
|  | 2.Перед |  |
| Целая – ткань в клетку | Вдоль линии середины переда | 0 |
|  | 3.Отрезная боковая часть переда |  |
| Целая - ткань гладкокрашеная | Вдоль детали | 1 |
|  | 4.Рукав втачной |  |
| Одношовный | Вдоль линии середины детали | 2 |
|  | 5.Обтачка горловины |  |
| По форме среза горловины | Параллельно середине деталей | 0 |

3 Ширина припусков швов в готовом виде

Таблица 2. – Ширина припусков швов в готовом виде

| Деталь и её участки | Величина швов в готовом виде, мм |
| --- | --- |
| Спинка, перед |
| Средний срез | 15 |
| Срез горловины | 7 |
| Плечевой срез | 15 |
| Срез проймы | 12 |
| Боковой срез | 15 |
| Срез низа | 20 |
| Рельефы | 15 |
| Рукав |
| Срез оката | 12 |
| Передний срез | 15 |
| Локтевой срез | 15 |
| Срез низа | 20 |
| Обтачки переда |
| Плечевой срез | 10 |
| Внутренний срез | 1 - 2 |
| Срез горловины | 7 |
| Обтачки спинки |
| Плечевой срез | 10 |
| Внутренний срез | 1 - 2 |
| Срез горловины | 7 |

4 Спецификация материалов и фурнитуры

Таблица 3. – Спецификация материалов и фурнитуры

| Наименование материалов | Назначение материала | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Платьевая 2.Платьевая | Основная ткань Основная ткань | Гладкокрашеная Пестроткань в клетку |
| 3.Нитки швейные | Соединение деталей изделия | Армированные |
| 4.Навесная петля | Застежка в среднем шве спинки | 12 мм, в цвет основной ткани |
| 5.Пуговица | Застежка в среднем шве спинки | Пластмассовая, круглая, плоская, диаметр 10 мм. |

5 Спецификация деталей

Таблица 4. – Спецификация деталей

| Наименование деталей | количество |
| --- | --- |
|  | лекал | деталей кроя |
| 1.Перед | 1 | 1 |
| 2.Отрезная боковая часть переда | 1 | 2 |
| 3.Спинка | 1 | 2 |
| 4.Рукав | 1 | 2 |
| 5.Обтачка переда | 1 | 1 |
| 6.Обтачка спинки | 1 | 2 |

6 Нормировочная карта

Расход  материала на школьное платье для девочек, ТО – 01 – 14

Группа фасона: Школьное платье для девочек.

Ширина ткани с кромками 140 см;

Ширина рамки трафарета 68,5 см;

Способ раскладки лекал – «всгиб».

Таблица 5. – Нормировочная карта

| Обхват груди, см | Рост, см | Длина в готовом виде, см | Норма расхода ткани на единицу изделия, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изделие | рукава |  |
| 72 | 128 | 70 | 17,5 | 85 см – гладкокрашеная 85 см – пестроткань в клетку ( три изделия) |

Примечание:

Норма расхода ткани установлены по раскладкам, выполненным в 0,5 комплекта лекал изделия, для раскроя способом «всгиб».