Согласовано:

Главный эксперт

по компетенции «Дизайн одежды»

Мурашова Алена Александровна

WSR2016_TP31_RU

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Региональных отборочных соревнований финала Сибирского федерального округа чемпионата рабочих профессий по стандартам Worldskills

Новосибирск 2016

по компетенции «Дизайн одежды»

Пользователь Страна: Россия

ВВЕДЕНИЕ

Данное техническое задание состоит из 4 модулей. Участники должны представить каждый модуль по истечению максимально отведенного времени на модуль. Задача конкурса заключается в оценке профессиональных навыков участников конкурса в рамках профессии. Участники должны будут выполнить несколько задач, определяемых  Техническим описанием, в идентичной обстановке.

Участник должен уметь:

- выполнять раскрой изделия;

- выполнять проектирование модельной конструкции;

- выполнять пошив изделия, используя различные промышленные швейные машины;

- выполнять декоративные элементы из различных материалов;

- отделывать предметы одежды вручную;

- выполнять наколку изделия  на манекене;

- выполнять эскиз в соответствии с задачей.

МОДУЛЬ  1. РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЭСКИЗОМ

Максимальное время 6 часов

Необходимо разработать модель  юбки на подкладке, в соответствии с эскизом  методом  конструирования и выполнить изделие в материале.

Во время конкурса участник должен:

- выполнить технический чертеж юбки, с указанием размеров;

- выполнить лекала модельной конструкции;

- осуществить раскрой изделия;

- выполнить пошив изделия.

По истечению шести астрономических часов участник должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки:

- модель юбки на манекене;

- технический чертёж юбки с указанием размеров;

- лекала модельной конструкции.

| Описание внешнего вида | Юбка женская повседневная для всех возрастных групп прямого силуэта длиной 70 см. из ткани костюмного ассортимента. Застежка на потайную тесьму молнию в среднем шве заднего полотнища. Передние полотнище юбки состоит из трех частей с фигурными конструктивно - декоративными линиями от верхнего среза к боковому шву и двумя вытачками на прилегание. Заднее полотнище юбки из двух частей со средним швом и четырьмя вытачками на прилегание от верхнего среза. В нижней части среднего шва заднего полотнища обработана шлица. Юбка на подкладке длинной на 2 см. выше шлицы. Верхний срез юбки обработан притачным фигурным поясом, с расширением по середине переднего полотнища. Линия низа обработана швом в подгибку с открытым обметанным срезом закрепленным ручными потайными стежками. |
| --- | --- |

Список материалов - Модуль 1

| Количество | Материал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1.00*1.40м | Основная ткань | костюмная |
| 0.6*1.40м | Подкладка | п/э |
| 0.10м*0.90 | Флизелин | на клеевой основе |
| 1 штука | Тесьма молния | потайная, на х/б основе, длина 20см |
| 3 катушки | Нить | п/э, соответствующего цвета |
| 0.20м | тесьма | п/э, соответствующего цвета |

МОДУЛЬ  2. РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОГО  ТОПА С ДРАПИРОВКОЙ

Максимальное время 2 часа

Необходимо выполнить наколку женского топа с драпировкой из макетной ткани на манекене. Список материалов - Модуль 3

| Количество | Материал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.00*1.50м | Основная ткань | Бязь, светлого нейтрального цвета |
| 1 катушка | Нить | п/э, соответствующего цвета |

Во время конкурса участник должен:

- Выполнить наколку топа с драпировкой на манекене

По истечению  двух астрономических часов участник должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки:

- Наколку  топа с драпировкой  на манекене

МОДУЛЬ  3. «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» - РАЗРАБОТКА АКСЕССУАРА

Максимальное время 2 часа

Необходимо выполнить аксессуар, дополняющий женский топ.

Аксессуар должен дополнять женский топ и отвечать следующим требованиям:

- располагаться в любом месте на топе;

- должно быть полностью безопасным и координировать с общим дизайном топа;

- не могут быть использованы остатки ткани от предыдущих модулей;

- используются только предметы из тайной коробки (не менее 30%);

- элементы могут крепиться ручной или машиной строчкой, а так же клеевым пистолетом

Список материалов - Модуль 3

| Количество | Материал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 коробка | Набор фурнитуры | «Чёрный ящик» с неизвестным конкурсанту содержанием |

Во время конкурса участник должен:

- выполнить аксессуар к женскому топу.

По истечению  двух астрономических часов участник должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки:

- женский  топ с  аксессуаром на манекене.

МОДУЛЬ  4. ЭСКИЗИРОВАНИЕ

Максимальное время 1 час

Необходимо выполнить графический эскиз одной модели в соответствии со свойствами ткани, а также конкретной целевой аудитории. Целевой рынок и ткань будут выбраны наугад в начале выполнения задания.

Графический эскиз должен отвечать следующим требованиям:

- соответствовать свойствам ткани и целевой аудитории;

- выполнен на формате А3, по горизонтали;

- вид спереди на фигуре 1 модель (не более 8 модулей);

- вид сзади без фигуры;

- выполнен в черно-белой графике.

Список материалов - Модуль 4

| Количество | Материал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1штука | Бумага | Ватман А3 |
| 10 штук | Бумага | Бумага для принтера А4 |
| 1 штука | Образец ткани | 15*15см |

Во время конкурса участник должен:

- выполнить графический эскиз

По истечению  одного астрономического часа участник должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки:

- графический эскиз на формате А3;

- образец ткани;

- поисковые фор-эскизы.