Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология  швейных изделий»

|  | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Выполнить технический рисунок по эскизу модели (в двух проекциях) с нанесением горизонтальных линий по конструктивным поясам. Выполнить наколку модели женского летнего пальто на манекене в соответствии с параметрами технического рисунка. Выполнить и оформить комплект лекал по деталям разработанного макета. Провести контроль качества выполненного комплекта лекал, собрать уточненные детали макета. Описание модели: Летнее пальто трапециевидного силуэта, с центральной бортовой застежкой, на три обметанные петли и три пуговицы. Рукав цельнокроеный с фигурной кокеткой, двухшовный с верхним и нижним швами. Низ рукава обработан притачной замкнутой манжетой. Перед состоит из двух частей с глубокими расходящимися от углов кокетки к низу встречными складками. Спинка состоит из одной части с глубокими расходящимися от углов кокетки к низу встречными складками. Воротник втачной стояче–отложной с отрезной стойкой. |
| --- | --- |