ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ЖИЛЕТА

| № п/п | Наименование операции | Инструкционные указания. Т.У. |
| --- | --- | --- |
| Подготовка коря к пошиву |
| 1 | Проверить детали кроя | Проверить наличие и качество деталей кроя. Должны быть продублированы обтачки проймы переда и спинки, обтачка горловины спинки, подборта, целнокроенная обтачка накладного кармана. |
| Заготовка |
| Обтачки, подборта |
| 2 | Стачать плечевые срезы обтачек проймы | Обтачки сложить лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы, стачать швом шириной 0,7 см |
| 3 | Разутюжить швы стачивания обтачек | До полного прилегания, соблюдая режим ВТО |
| 4 | Обметать внутренние срезы обтачек проймы | По лицевой стороне швом шириной 0,4 – 0,5 см |
| 5 | Притачать обтачку горловины спинки к плечевым срезам подбортов | Сложить подборта и обтачки лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы, притачать ш. ш. 0,7 см с закрепками в начале и конце строчки. |
| 6 | Разутюжить припуски швов притачивания обтачки горловины спинки к плечевым срезам подбортов | Разложить припуски швов на противоположные стороны и закрепить их в таком положении до полного прилегания, соблюдая режим ВТО. |
| 7 | Обметать внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки | По лицевой стороне ш. ш. 0,4 – 0,5 мм. |
| Перед, накладной карман |
| 8 | Обметать срез цельнокроеной обтачки кармана | По лицевой стороне швом шириной 0,4 – 0,5 см. |
| 9 | Заутюжить обтачку, боковой и нижний срезы кармана | Заутюжить по шаблону на изнаночную сторону кармана: - обтачку на 3 см; - боковые и нижние срезы на 1,0 см. |
| 10 | Наметить место расположения кармана | На частях переда верхнюю, нижнюю и боковую линии по лекалу в соответствии с расположением и размером кармана. |
| 11 | Настрочить карман | Наложить карман на деталь переда по намеченным линиям, настрочить швом шириной 0,1-0,2 см от сгиба, по двум сторонам кармана, делая закрепки в верхних углах кармана швом шириной 0,5- 0,7 см и длиной 0,7-1,0 см |
| Монтаж |
| 12 | Стачать плечевые срезы | Сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы, стачать ш. ш 1,2 см со стороны переда с посадкой спинки на выпуклость лопаток и с закрепками в начале и конце строчки. |
| 13 | Обметать плечевые срезы | По спинке ш. ш 0, 4 –0, 5 см. |
| 14 | Заутюжить припуски плечевых швов | В сторону переда, до полного прилегания соблюдая режим ВТО. |
| 15 | Обтачать борта подбортами, срез горловины обтачкой | Наложить подборта и обтачку на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, швы стачивания обтачки совместить с плечевыми швами изделия, обтачать ш. ш. 0,5 – 0,7 см. |
| 16 | Надсечь шов обтачивания, подрезать припуски на швы в углах | Не доходя до строчки 0,2 см. |
| 17 | Настрочить шов обтачивания | Швом шириной 0,2 см, направляя шов обтачивания в сторону подборта и обтачки. |
| 18 | Обтачать срез проймы обтачкой | Наложить обтачку на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, швы стачивания обтачки совместить с плечевыми швами изделия, обтачать ш. ш. 0,5 – 0,7 см. |
| 19 | Надсечь шов обтачивания проймы обтачкой | Не доходя до строчки 0, 2 см. |
| 20 | Настрочить шов обтачивания | Швом шириной 0,2 см, направляя шов обтачивания в сторону обтачки. |
| 21 | Вывернуть, выправить, приутюжить шов обтачивания проймы | Обтачку отогнуть на изнаночную строну изделия, приутюжить, образуя в строну обтачки кант шириной 0,2 см. |
| 22 | Стачать боковые срезы переда и обтачки | Сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы, контрольные знаки, шов обтачивания проймы обтачкой, стачать ш. ш. 1,2 см с закрепками в начале и конце строчки. |
| 23 | Высечь толщину шва в области проймы | Не доходя до строчки 0,2 см. |
| 24 | Обметать боковые срезы | По переду ш. ш. 0,4 – 0,5 см. |
| 25 | Заутюжить припуски боковых швов и обтачек проймы | В сторону спинки, до полного прилегания соблюдая режим ВТО. |
| 26 | Обметать низ изделия | По лицевой стороне швом шириной 0,4 – 0,5 см. |
| 27 | Намелить линию подгибки низа | На расстоянии 2,5 см от среза низа |
| 28 | Заутюжить низ, одновременно заутюживая шов обтачивания борта и горловины | По намеченной линии до полного прилегания, выправляя кант в сторону подборта шириной 0,2 см |
| 29 | Обтачать низ переда подбортом (угол) | Детали сложить лицевыми сторонами внутрь, обтачать ш. ш 2,5 см. |
| 30 | Высечь припуск подборта по низу | Не доходя до строчки 0,2 см |
| 31 | Вывернуть угол выправить, приутюжить шов обтачивания | Вывернуть, выправить приутюжить до полного прилегания соблюдая режим ВТО. |
| 32 | Застрочить низ изделия | Швом вподгибку с открытым срезом, застрочить ш. ш. 2 см от подогнутого края. |
| 33 | Проложить отделочную строчку по краю горловины, борта изделия | Швом шириной 0,5 – 0,7 см. |
| 34 | Проложить отделочную строчку по краю проймы | Швом шириной 0,5 – 0,7 см. |
| 35 | Закрепить боковые и плечевые швы жилета и обтачек внутренней закрепкой | Шов ко шву в области плечевых и боковых швов со стоны спинки машинной строчкой длиной 0,7 – 1 см |
| Окончательная отделка |
| 36 | Чистка изделия | Готовое изделие очистить от ниток, подрезать концы ниток, удалить следы меловых линий с лицевой и изнаночной стороны изделия. |
| 37 | Окончательная влажно – тепловая обработка | Удалить замины и складки. |